Индуктивность PK0406 аналог КИГ A (макс) B (макс) C (мин) D (макс) E (±0.05) F (макс) 5.0 8.0 15.0 3.0 0.55 2.0±0.5 Тип Индуктивность, мкГ Точность % Добротность, Q, мин Тестовая частота, МГц Резонансная частота, МГц, мин. Активное сопротивление, Ом, макс. Постоянный ток, макс. мА PK0406-1R0M-S0 1.0 M(±20%) [K(±10%)] 130 7.96 120 0.035 2000 PK0406-1R2M-S0 1.2 M(±20%) [K(±10%)] 100 7.96 120 0.058 1950 PK0406-1R5M-S0 1.5 M(±20%) [K(±10%)] 100 7.96 120 0.075 1900 PK0406-1R8M-S0 1.8 M(±20%) [K(±10%)] 100 7.96 120 0.110 1800 PK0406-2R2M-S0 2.2 M(±20%) [K(±10%)] 100 7.96 100 0.120 1750 PK0406-2R7M-S0 2.7 M(±20%) [K(±10%)] 100 7.96 80 0.125 1680 PK0406-3R3M-S0 3.3 M(±20%) [K(±10%)] 100 7.96 75 0.130 1500 PK0406-3R9M-S0 3.9 M(±20%) [K(±10%)] 100 7.96 70 0.135 1450 PK0406-4R7M-S0 4.7 M(±20%) [K(±10%)] 100 7.96 50 0.140 1320 PK0406-5R6M-S0 5.6 M(±20%) [K(±10%)] 100 7.96 45 0.145 1230 PK0406-6R8M-S0 6.8 M(±20%) [K(±10%)] 100 7.96 30 0.15 1150 PK0406-8R2M-S0 8.2 M(±20%) [K(±10%)] 100 7.96 22 0.16 1100 PK0406-100M-S0 10 M(±20%) [K(±10%)] 80 2.52 20 0.23 1000 PK0406-120K-S0 12 K(±10%) [J(±5%)] 80 2.52 17 0.24 970 PK0406-150K-S0 15 K(±10%) [J(±5%)] 80 2.52 16 0.25 920 PK0406-180K-S0 18 K(±10%) [J(±5%)] 80 2.52 12 0.33 860 PK0406-220K-S0 22 K(±10%) [J(±5%)] 80 2.52 10 0.45 800 PK0406-270K-S0 27 K(±10%) [J(±5%)] 80 2.52 9.5 0.50 710 PK0406-330K-S0 33 K(±10%) [J(±5%)] 80 2.52 8.7 0.70 660 PK0406-390K-S0 39 K(±10%) [J(±5%)] 70 2.52 8.2 0.74 600 PK0406-470K-S0 47 K(±10%) [J(±5%)] 70 2.52 7.8 0.76 550 PK0406-650K-S0 56 K(±10%) [J(±5%)] 50 2.52 7.6 0.80 500 PK0406-680K-S0 68 K(±10%) [J(±5%)] 50 2.52 6.8 0.90 470 PK0406-820K-S0 82 K(±10%) [J(±5%)] 50 2.52 6.0 0.95 430 PK0406-101K-S0 100 K(±10%) [J(±5%)] 45 0.796 6.0 1.0 400 PK0406-121K-S0 120 K(±10%) [J(±5%)] 45 0.796 5.5 1.1 370 PK0406-151K-S0 150 K(±10%) [J(±5%)] 65 0.796 4.2 1.3 350 PK0406-181K-S0 180 K(±10%) [J(±5%)] 65 0.796 3.6 1.5 320 PK0406-221K-S0 220 K(±10%) [J(±5%)] 65 0.796 2.8 1.8 300 PK0406-271K-S0 270 K(±10%) [J(±5%)] 50 0.796 2.4 1.9 275 PK0406-331K-S0 330 K(±10%) [J(±5%)] 50 0.796 2.2 2.2 250 PK0406-391K-S0 390 K(±10%) [J(±5%)] 50 0.796 2.0 2.7 220 PK0406-471K-S0 470 K(±10%) [J(±5%)] 50 0.796 1.7 3.6 200 PK0406-561K-S0 560 K(±10%) [J(±5%)] 50 0.796 1.5 4.2 190 PK0406-681K-S0 680 K(±10%) [J(±5%)] 50 0.796 1.3 4.6 170 PK0406-821K-S0 820 K(±10%) [J(±5%)] 50 0.796 1.1 5.7 155 PK0406-102K-S0 1000 K(±10%) [J(±5%)] 90 0.252 1.0 6.7 150 PK0406-122K-S0 1200 K(±10%) [J(±5%)] 90 0.252 0.9 8.2 140 PK0406-152K-S0 1500 K(±10%) [J(±5%)] 80 0.252 0.8 13 120 PK0406-182K-S0 1800 K(±10%) [J(±5%)] 80 0.252 0.8 15 110 PK0406-222K-S0 2200 K(±10%) [J(±5%)] 80 0.252 0.8 17 100 PK0406-272K-S0 2700 K(±10%) [J(±5%)] 80 0.252 0.8 19 90 PK0406-332K-S0 3300 K(±10%) [J(±5%)] 70 0.252 0.7 26 83 PK0406-392K-S0 3900 K(±10%) [J(±5%)] 70 0.252 0.65 30 76 PK0406-472K-S0 4700 K(±10%) [J(±5%)] 65 0.252 45 70 PK0406-562K-S0 5600 K(±10%) [J(±5%)] 65 0.252 48 62 PK0406-682K-S0 6800 K(±10%) [J(±5%)] 65 0.252 56 56 PK0406-822K-S0 8200 K(±10%) [J(±5%)] 65 0.252 62 52 PK0406-103K-S0 10000 K(±10%) [J(±5%)] 45 0.079 72 47 PK0406-123K-S0 12000 K(±10%) [J(±5%)] 45 0.079 80 40 PK0406-153K-S0 15000 K(±10%) [J(±5%)] 45 0.079 120 35 PK0406-183K-S0 18000 K(±10%) [J(±5%)] 45 0.079 135 30 PK0406-223K-S0 22000 K(±10%) [J(±5%)] 45 0.079 160 24 PK0406-253K-S0 25000 K(±10%) [J(±5%)] 45 0.079 180 20