Часы цифровые с термометром,

датчиками влажности и температуры

ЧЦТАДВ-127/10-50/5.

Краткое техническое описание

и

инструкция по эксплуатации

# Ставрополь, 2007

- Краткое техническое описание.

## Часы с термометром, датчиками давления и влажности ЧЦТАДВ-127/10 -50/5 (далее – часы) предназначены для счета и индикации текущего времени суток в формате ЧЧ:ММ:СС, а также измерения атмосферного давления и относительной влажности воздуха. Часы имеют внутренний счетчик лет, месяцев и дат, что позволяет осуществлять автоматический перевод часов с зимнего времени на летнее и с летнего на зимнее последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября соответственно.

Основные технические характеристики:

1. Напряжение питающей сети, В				 220

2. Потребляемая мощность, ВА, не более			 45

3. Количество индицируемых разрядов			 10+5

4. Точность хода часов, сек/месяц				 5

5. Диапазон измеряемых температур,(С		от –55 до 99

6. Точность измерения температур,(С			(0,5

7. Дискретность индикации температур,(С		1

Часы размещены в пластмассовом корпусе, на лицевой панели которого расположены десять семисегментных светодиодных индикаторов с высотой знака 127 мм и пять индикаторов с высотой знака 50 мм. Большие индикаторы предназначены для индикации текущего времени суток и температуры в точке размещения температурного датчика, меньшего размера – для индикации атмосферного давления и относительной влажности воздуха. Эскиз передней панели часов изображен ниже.

Часы имеют выносной блок с размещенными в нем датчиками температуры и влажности, датчик атмосферного давления размещен в корпусе часов.

Для установки временных параметров (год, месяц, дата, час, минута) предназначены две кнопки: «Режим» и «Установка». Индикация устанавливаемых временных параметров осуществляется в цифровом поле индикации температуры.

Диапазоны изменения временных параметров:

год	 – от 2007 до 2050;

месяц 	– от 1 до 12;

дата 	– от 1 до 31 (или 28, 29 и 30) в зависимости от года и месяца;

час 	– от 0 до 23;

минута – от 0 до 59.

При изменении значения минут счетчик секунд сбрасывается в 0, что позволяет точно устанавливать текущее время по сигналам точного времени или по образцовым часам.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Установки текущего времени производится двумя кнопками – «РЕЖИМ» и «УСТАНОВКА»  следующим образом.

1. Нажимают кнопку «РЕЖИМ» и переходят в режим установки, вместо измеренной температуры в соответствующем поле индикации появляются устанавливаемые временные параметры, первым индицируется текущий год, децимальные точки не светятся. Пример индикации 2007 года:

Нажимают  кнопку «УСТАНОВКА» и выбирают значение текущего года в диапазоне от 2007 до 2050 года.

2. Нажимают кнопку «РЕЖИМ». На индикаторе высвечивается номер текущего месяца в двух правых разрядах индикатора. Децимальные точки не светятся. Пример индикации девятого (сентября) месяца:

Нажимают  кнопку «УСТАНОВКА» и выбирают значение текущего месяца в диапазоне от 1 до 12 .

3. Нажимают кнопку «РЕЖИМ». На индикаторе высвечивается текущая дата в двух левых разрядах индикатора. Децимальные точки не светятся. Пример индикации даты 7:

Нажимают  кнопку «УСТАНОВКА» и выбирают значение текущей даты в диапазоне от 1 до 28, 29, 30 или 31 в зависимости от выбранного месяца и года. Часы сами контролируют максимальное число дней в текущем месяце.

4. Нажимают кнопку «РЕЖИМ». На индикаторе высвечиваются часы текущего времени в двух левых разрядах индикатора. Непрерывно светится децимальная точка во втором слева разряде. Пример индикации 8 часов:

Нажимают  кнопку «УСТАНОВКА» и выбирают значение текущего часа в диапазоне от 0 до 23 .

5. Нажимают кнопку «РЕЖИМ». На индикаторе высвечиваются минуты текущего времени в двух левых разрядах индикатора и секунды в двух правых разрядах индикатора. Непрерывно светится децимальная точка во втором слева разряде. Пример индикации 58 минут 29 секунд:

Нажимают  кнопку «УСТАНОВКА» и выбирают значение текущей минуты в диапазоне от 0 до 59 . При каждом изменении значения минут происходит обнуление счетчика секунд.

6. Нажимают кнопку «РЕЖИМ» и переходят в рабочий режим индикации температуры.

Раз в два года (или чаще, при необходимости), для обеспечения надежного и бесперебойного функционирования часов, необходимо производить замену элементов резервного питания в блоке управления.

Замена элементов питания должна производится квалифицированным персоналом в следующей последовательности.

- Открывают откидную крышку блока управления.

- Отвинчивают два крепежных винта на передней панели.

- Снимают переднюю панель и извлекают из левой нижней части корпуса блока управления бокс с гальваническим элементами и производят их замену на новые.

- Устанавливают бокс на место, устанавливают переднюю панель, завинчивают крепежные винты и закрывают откидную крышку.

- Гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует безотказную работу часов в течение 3 лет и в этот период обязуется производить гарантийный ремонт и обслуживание часов.

Со всеми предложениями и претензиями обращаться по адресу:

г.Ставрополь, пер.Черняховского, 3, РТЦ «СевКавЭлектроника», тел. 89054134594.

Дата _____________________	Подпись _____________________