Часы цифровые с термометром

ЧЦТА-250-4

Краткое техническое описание

и инструкция по эксплуатации

Ставрополь, 2007

- КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.

Часы цифровые с термометром и автоматическим переходом на летнее и зимнее время ЧЦТА-250-4 (далее – часы) предназначены для учета и индикации текущего времени суток, а также измерения и индикации температуры воздуха в точке размещения датчика температуры. Часы ведут отсчет не только суточного времени, но также текущей даты, месяца и года, что позволяет автоматически переходить с зимнего на летнее время и с летнего – на зимнее в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября соответственно.

Основные технические характеристики:

1. Напряжение питающей сети, В				 220

2. Потребляемая мощность, ВА, не более			 30

3. Количество индицируемых разрядов			 4

4. Точность хода часов, сек/сутки				 1

5. Диапазон измеряемых температур,(С		от –55 до 125

6. Точность измерения температур,(С			(0,5

7. Дискретность индикации температур,(С		1

Конструктивно часы состоят из двух основных блоков: блока управления и блока внешней индикации.

Блок управления содержит микроконтроллерный узел, узел питания, узел резервирования, узел управления блоком внешней индикации, узел внутренней индикации. Блок управления осуществляет учет текущего времени суток, измерение температуры, управление блоком внешней индикации, а также позволяет устанавливать и корректировать текущее время суток и другие временные параметры. Для исключения сбоя в работе часов в блоке управления установлены в специальном боксе три гальванических элемента типа АА, которые, для обеспечения надежности резервирования питания, следует один раз в два года менять на новые. При прерывании питания по сети 220В основные узлы блока управления остаются в работе, при этом будет отсутствовать только индикация времени и температуры. Узел внутренней индикации, включающий в себя четыре одноразрядных семисегментных светодиодных индикатора красного свечения, предназначен для дублирования информации, индицируемой блоком внешней индикации, и удобства установки часов.

Блок внешней индикации, выполненный на четырех семисегментных светодиодных индикаторах большого габарита, предназначен для индикации времени суток и температуры в уличных условиях. Индикация текущего времени суток и температуры осуществляется с разделением по времени: двенадцать секунд индицируется время, шесть секунд индицируется температура.

Конструктивно блок управления размещен в пластмассовом корпусе, имеющем откидную крышку. В верхней панели корпуса имеются три отверстия, через которые пропущены провода следующего назначения: подключения  к питающей сети 220В, 50Гц,  для подключения датчика температуры и для осуществления связи с блоком индикации.

Под откидной крышкой блока управления имеются две кнопки, левая из которых, «РЕЖИМ», предназначена для изменения режима установки, правая – «УСТАНОВКА» - для изменения (инкремента) выбранного временного параметра: год, месяц, дата, час, минута, а также выключатель сетевого питающего напряжения и предохранитель, расположенные на нижней панели корпуса.

Из блока индикации выведены два провода – для подключения  сети 220В, 50Гц и для осуществления связи с блоком управления.

Диапазоны изменения временных параметров:

год	 – от 2007 до 2050;

месяц 	– от 1 до 12;

дата 	– от 1 до 31 (или 28, 29 и 30) в зависимости от года и месяца;

час 	– от 0 до 23;

минута – от 0 до 59.

При изменении значения минут счетчик секунд сбрасывается в 0, что позволяет точно устанавливать текущее время по сигналам точного времени или по образцовым часам.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Рабочий режим индикации, как в блоке управления, так и блоке индикации – циклический, состоящий из двух интервалов: индикации времени суток и температуры. При индикации времени происходит мигание разделительных точек в блоке индикации и децимальной точки в блоке управления с периодом 1 сек. Пример индикации текущего времени 20 часов 36 минут в блоке управления:

Индикация температуры в блоке управления и блоке индикации несколько отличаются друг от друга. Пример индикации минус 10(С в блоке управления:

Пример индикации той же температуры в блоке индикации:

Установки текущего времени производится двумя кнопками – «РЕЖИМ» и «УСТАНОВКА»  следующим образом.

1. Нажимают кнопку «РЕЖИМ» и переходят в режим установки, первым индицируется текущий год, децимальные точки не светятся. Пример индикации 2007 года:

Нажимают  кнопку «УСТАНОВКА» и выбирают значение текущего года в диапазоне от 2007 до 2050 года.

2. Нажимают кнопку «РЕЖИМ». На индикаторе высвечивается номер текущего месяца в двух правых разрядах индикатора. Децимальные точки не светятся. Пример индикации девятого (сентября) месяца:

Нажимают  кнопку «УСТАНОВКА» и выбирают значение текущего месяца в диапазоне от 1 до 12 .

3. Нажимают кнопку «РЕЖИМ». На индикаторе высвечивается текущая дата в двух левых разрядах индикатора. Децимальные точки не светятся. Пример индикации даты 7:

Нажимают  кнопку «УСТАНОВКА» и выбирают значение текущей даты в диапазоне от 1 до 28, 29, 30 или 31 в зависимости от выбранного месяца и года. Часы сами контролируют максимальное число дней в текущем месяце.

4. Нажимают кнопку «РЕЖИМ». На индикаторе высвечиваются часы текущего времени в двух левых разрядах индикатора. Непрерывно светится децимальная точка во втором слева разряде. Пример индикации 8 часов:

Нажимают  кнопку «УСТАНОВКА» и выбирают значение текущего часа в диапазоне от 0 до 23 .

5. Нажимают кнопку «РЕЖИМ». На индикаторе высвечиваются минуты текущего времени в двух левых разрядах индикатора и секунды в двух правых разрядах индикатора. Непрерывно светится децимальная точка во втором слева разряде. Пример индикации 58 минут 29 секунд:

Нажимают  кнопку «УСТАНОВКА» и выбирают значение текущей минуты в диапазоне от 0 до 59 . При каждом изменении значения минут происходит обнуление счетчика секунд.

6. Нажимают кнопку «РЕЖИМ» и переходят в рабочий режим индикации времени и температуры.

Раз в два года (или чаще, при необходимости), для обеспечения надежного и бесперебойного функционирования часов, необходимо производить замену элементов резервного питания в блоке управления.

Замена элементов питания должна производится квалифицированным персоналом в следующей последовательности.

- Открывают откидную крышку блока управления.

- Отвинчивают два крепежных винта на передней панели.

- Снимают переднюю панель и извлекают из левой нижней части корпуса блока управления бокс с гальваническим элементами и производят их замену на новые.

- Устанавливают бокс на место, устанавливают переднюю панель, завинчивают крепежные винты и закрывают откидную крышку.

- Гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует безотказную работу часов в течение 3 лет и в этот период обязуется производить гарантийный ремонт и обслуживание часов.

Со всеми предложениями и претензиями обращаться по адресу:

г.Ставрополь, пер.Черняховского, 3, РТЦ «СевКавЭлектроника», тел. 89054134594.

Дата _____________________	Подпись _____________________