Часы – термометр ЧЦТА-250-6.

Инструкция по эксплуатации

Ставрополь,2007

1. Краткое техническое описание.

Часы-термометр (далее – часы) предназначены для учета и индикации текущего времени суток, а также измерения и индикации температуры воздуха в точке размещения датчика температуры.  Часы осуществляют автоматический переход с летнего времени на зимнее и с зимнего времени на летнее в соответствии с таблицей, хранимой в памяти контроллера.

Основные технические характеристики:

1. Напряжение питающей сети, В			 220

2. Потребляемая мощность, ВА, не более		 50

3. Количество индицируемых разрядов			 6

4. Точность хода часов, сек/сутки			 0,5

5. Диапазон измеряемых температур,(С		от –55 до 125

6. Точность измерения температур,(С			(0,5

7. Дискретность индикации температур,(С		1

Конструктивно часы состоят из двух основных блоков: блока управления и блока внешней индикации.

Блок управления содержит микроконтроллерный узел, узел питания, узел резервирования, узел управления блоком внешней индикации, узел внутренней индикации. Блок управления осуществляет учет текущего времени суток, измерение температуры, управление блоком внешней индикации, а также позволяет устанавливать и корректировать текущее время суток. Для исключения сбоя в работе часов в блоке управления установлены в специальном боксе три гальванических элемента типа С, которые, для обеспечения надежности резервирования питания, следует один раз в два года менять на новые. При прерывании питания по сети 220В основные узлы блока управления остаются в работе, при этом будет отсутствовать только индикация времени и температуры. Узел внутренней индикации, включающий в себя четыре одноразрядных семисегментных светодиодных индикатора красного свечения, предназначен для дублирования информации, индицируемой блоком внешней индикации, и удобства установки часов.

Блок внешней индикации, выполненный на шести семисегментных светодиодных индикаторах большого габарита, а также двух разрядах, предназначенных для индикации отрицательной температуры и символа (, предназначен для индикации времени суток и температуры в уличных условиях. Верхнее цифровое поле предназначено для индикации времени, нижнее – температуры.

Конструктивно блок управления размещен в пластмассовом корпусе, имеющем откидную крышку. В верхней панели корпуса имеются три отверстия, через которые пропущены провода следующего назначения: средний предназначен для подключения  к питающей сети 220В, 50Гц, правый – для подключения датчика температуры, левый – для осуществления связи с блоком индикации.

Под откидной крышкой блока управления имеются две кнопки, левая из которых «РЕЖИМ» предназначена для выбора режима, правая «УСТАНОВКА» – значения устанавливаемого параметра, а на нижней панели корпуса расположены предохранитель и сетевой выключатель.

2. Руководство пользователя.

Установка и коррекция текущих времени, даты, месяца и года осуществляется с помощью двух кнопок: «РЕЖИМ» и «УСТАНОВКА». Кнопка «РЕЖИМ» предназначена для выбора устанавливаемого параметра, а кнопка «УСТАНОВКА» – для перебора значений параметра.

Часы имеют внутренний резервный источник для обеспечения непрерывного хода часов в случае аварийного пропадания питающего сетевого напряжения. Указанный источник обеспечивает надежное резервирование в течение как минимум 2 лет.

Индикация текущего времени суток и температуры осуществляется попеременно на одном цифровом поле. Индикация времени производится в течение 12 секунд, температуры – 6 сек

Пример индикации текущего времени суток (децимальная точка мигает с периодом 1 сек.):

Пример индикации температуры:

Установка времени.

1. Нажимают кнопку “РЕЖИМ”. На индикаторе появляются четыре цифры (децимальная точка не светится), соответствующие установленному году. Нажатием на кнопку “УСТАНОВКА” производят выбор значения текущего года. Перебираемые значения находятся в диапазоне от 2007 до 2050.

2. Нажимают кнопку “РЕЖИМ”. На индикаторе в двух правых разрядах появляется значение установленного месяца. Нажатием на кнопку “РЕЖИМ” производят выбор значения текущего месяца.

3. Нажимают кнопку “РЕЖИМ”. На индикаторе в двух левых разрядах появляется значение установленной даты. Нажатием на кнопку “РЕЖИМ” производят выбор значения текущей даты.

4. Нажимают кнопку “РЕЖИМ”. На индикаторе в двух левых разрядах появляется значение установленной часа (децимальная точка светится). Нажатием на кнопку “РЕЖИМ” производят выбор значения текущего часа.

5. Нажимают кнопку “РЕЖИМ”. На индикаторе в двух левых разрядах появляется значение установленной минуты (децимальная точка светится), а в двух правых разрядах – текущие секунды. Нажатием на кнопку “РЕЖИМ” производят выбор значения текущей минуты. Следует иметь ввиду, что при установке значения текущих минут счетчик секунд сбрасывается в 0, что позволяет точно установить текущее время по образцовым часам или сигналам точного времени.

6. Нажимают кнопку “РЕЖИМ” и переходят в основной режим индикации.

Замена элементов питания должна производится квалифицированным персоналом в следующей последовательности.

- Открывают откидную крышку блока управления.

- Отвинчивают два крепежных винта на передней панели.

- Снимают переднюю панель и извлекают из левой нижней части корпуса блока управления бокс с гальваническим элементами и производят их замену на новые.

- Устанавливают бокс на место, устанавливают переднюю панель, завинчивают крепежные винты и закрывают откидную крышку.

3. Гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует безотказную работу часов в течение 3 лет и в этот период обязуется производить гарантийный ремонт и обслуживание часов.

Со всеми предложениями и претензиями обращаться по адресу:

г.Ставрополь, пер.Черняховского, 3, РТЦ «СевКавЭлектроника», тел. 89054134594.

Дата _____________________	Подпись _____________________