Программируемые часы-таймер

с термометром.

Инструкция по эксплуатации.

AZ-0031.ИЭ

Программируемые часы-таймер с термометром, далее именуемые «часы», предназначены для индикации текущего времени суток, измерения и индикации температуры в точке размещения датчика температуры, а также программирования и производства звонков при учебном процессе с индикацией времени, оставшегося до звонка. Программирование звонков и коррекция текущего времени суток осуществляется с пульта, имеющего соответствующие органы управления и собственные элементы индикации. Индицируемые параметры выводятся для визуализации на светодиодные матричные индикаторы высотой 300 мм.

Пульт управления может работать в четырех режимах, осуществляющих ввод и контроль данных, необходимых для обеспечения работы часов. Переключение режимов производится кнопкой «РЕЖИМ» путем перебора.

Эскиз передней панели пульта управления.

Режим 0 – универсальный. При работе в данном режиме производится коррекция текущего времени суток и текущего дня недели, контроль всех звонков в течение всей недели, а также можно осуществлять программирование времени звонков по каждому дню и по каждому звонку отдельно.

Режим 1 – режим программирования шаблонов, которые представляют собой набор звонков в течение того или иного дня.

Режим 2 – режим программирования дней недели по заранее заготовленным в режиме 1 шаблонам.

Режим 3  - режим коррекции точности хода электронных часов.

Пульт управления имеет следующие органы управления:

- два десятиразрядных жидкокристаллических индикатора, предназначенных для визуализации цифровой информации;

- цифровые кнопки «1» – «0»;

- функциональную кнопку «УЧ» (установка часов), предназначенную для коррекции часов текущего времени суток;

- функциональную кнопку «УМ» (установка минут), предназначенную для коррекции минут текущего времени суток;

- функциональную кнопку «УД» (установка дня), предназначенную для установки текущего дня недели;

- функциональную кнопку «ВД» (выбор дня), предназначенную для выбора дня недели, для которого производится программирование;

- функциональную кнопку «ВН» (выбор номера звонка), предназначенную для выбора номера программируемого звонка;

- функциональную кнопку «ВВОД», предназначенную для ввода набранной информации в энергонезависимое ПЗУ;

- функциональную кнопку «РЕЖИМ», предназначенную для изменения режима работы пульта управления.

Режим 0.

Режим 0 не имеет индикации номера режима, но характеризуется типом индикации, показанным на рис.1, а именно: только в режиме 0 в средней части левого индикатора высвечивается текущее время суток.

Режим 0 предназначен для контроля и изменения:

текущего дня недели;

текущего времени суток;

времени, оставшегося до следующего звонка, а также программирования и контроля всех звонков в течение недели.

Время, оставшееся до звонка, индидируется с указанием вида следующего звонка: если в разряде ВЗ индицируется стилизованная буква «У», предстоит звонок на урок, если буква «П» – на перемену.

Рис 1.

Изменение вводимых данных осуществляется:

ТДН	-	кнопкой УД (установка дня), диапазон значений – от 1 до 7,

понедельник – 1, воскресенье – 7, установка производится

перебором значений;

ТВС	-	часы кнопкой УЧ (установка часов), диапазон значений – от 0

до 23, установка производится перебором значений;

-	минуты кнопкой УМ (установка минут), диапазон значений –

от 0 до 59, установка производится перебором значений;

ДНЗ	-	кнопкой ВД (выбор дня), дипазон значений – от 1 до 7,

установка производится перебором значений;

ПНЗ	-	кнопкой ВН (выбор номера), диапазон значений – от 1 до 16,

установка производится перебором значений;

ВРЗ	-	с цифровой клавиатуры, установка производится набором

четырех цифр.

Режим 1.

Режим 1 предназначен для программирования шаблонов, характеризуемых своим, специфическим, набором звонков. Всего шаблонов может быть до 7, а количество звонков в течение дня – до 16.

Рис.2

Изменение вводимых данных осуществляется:

НШ	-	кнопкой ВД (выбор дня), диапазон изменения от 1 до 7,

установка производится перебором значений;

ПНЗ	-	кнопкой ВН (выбор номера), диапазон значений – от 1 до 16,

Установка производится перебором значений;

ВРЗ	-	с цифровой клавиатуры, установка производится набором

четырех цифр.

Режим 2.

Режим 2 предназначен для программирования дней недели по шаблонам.

Рис.3.

Изменение вводимых данных осуществляется:

ДН	-	кнопкой ВД (выбор дня), диапазон изменения от 1 до 7,

установка производится перебором значений;

НШ	-	кнопкой ВН (выбор номера), диапазон изменений от 1 до 14,

Установка производится перебором значений.

Режим 3.

Режим 3 предназначен для коррекции точности хода часов.

Рис.4.

Изменение вводимых данных осуществляется:

ПР	-	кнопкой УМ (установка минут), диапазон знеачений

от –10 до 10.

Установка производится перебором значений.

Работа с часами.

1. Установка текущего дня недели.

Производится в режиме 0 последовательным нажатием на кнопку «УД». В левой части левого индикатора появляются цифры от 1 до 7, которые соответствуют дням недели, при этом первый день – понедельник, седьмой – воскресенье.

2. Установка часов текущего времени.

Производится в режиме 0 последовательным нажатием на кнопку «УЧ». Слева от мигающей точки в средней части левого индикатора появляются цифры от 0 до 23, соответствующие часам текущего времени.

3. Установка минут текущего времени.

Производится в режиме 0 последовательным нажатием на кнопку «УМ». Справа от мигающей точки в средней части левого индикатора появляются цифры от 0 до 59, соответствующие минутам текущего времени. Следует иметь ввиду, что при корректировке  значений часов или минут текущего времени происходит сброс внутреннего счетчика секунд в 0.

4. Проверка программы звонков.

Производится в режиме 0.

Для выбора проверяемого дня последовательно нажимают на кнопку «ВД», номер дня недели появляется в левом разряде правого индикатора.

Для выбора номера звонка последовательно нажимают на кнопку «ВН», номер звонка появляется в средней части правого индикатора, а запрограммированное время соответствующего звонка – в четырех правых разрядах правого индикатора.

5. Раздельное программирование времени звонка.

Производится в режиме 0.

Кнопками «ВД» и «ВН» выбирают день недели и номер звонка.

На цифровой клавиатуре четырьмя нажатиями устанавливают необходимое время в часах и минутах, до появления удлиненного звукового сигнала. Если номер звонка должен быть бездействующим, то есть по указанному номеру звонок не производится, обязательно программирование его на время, равное 0000. Это же требование должно выполняться и при программировании шаблонов.

Нажимают на кнопку «ВВОД». Удлиненный звуковой сигнал свидетельствует о занесении информации о времени звонка в энергонезависимое ПЗУ.

Таким образом можно запрограммировать все звонки в течение недели, хотя такой способ не слишком экономичен. Сократить время программирования звонков можно с применением шаблонов.

6. Программирование шаблонов.

Производится в режиме 1.

Кнопкой «ВД» выбирают номер шаблона.

Кнопкой «ВН» выбирают номер звонка.

На цифровой клавиатуре четырьмя нажатиями устанавливают необходимое время в часах и минутах, до появления удлиненного звукового сигнала.

Нажимают на кнопку «ВВОД». Удлиненный звуковой сигнал свидетельствует о занесении информации о времени звонка в энергонезависимое ПЗУ в область памяти, предназначенную для хранения шаблонов.

Максимальное количество шаблонов – 14. Максимальное количество звонков в течение одного учебного дня – 16.

При программировании шаблонов надо иметь ввиду, что шаблоны разбиты на две группы: стандартные (1 – 7) и нестандартные (8 – 14).  Разница между ними заключается в том, что при программировании графика звонков для учебного дня с использованием стандартных шаблонов создается резервная копия недельного графика звонков, а при программировании с использованием нестандартных шаблонов, а также при программировании в режиме 0 – не создается. Каждый день, в полночь, происходит восстановление графика звонков прошедшего дня из резервной копии, чем обеспечивается однократное использование нестандартного графика звонков для учебного дня, с автоматическим восстановлением стандартного графика. Таким образом, если какой-либо учебный день запрограммирован нестандартно, не нужно  производить вручную перевод графика на стандартный режим осуществления звонков.

7. Программирование звонков с применением шаблонов.

Производится в режиме 2.

Нажатием на кнопку «ВД» производят выбор дня недели, для которого нужно запрограммировать звонки, выбранный день отображается в левом разряде правого индикатора.

Нажатием на кнопку «ВН» производят выбор номера шаблона в диапазоне от 1 до 14. Нажатием на кнопку «ВВОД» производят программирование дня недели по выбранному шаблону.

8. Коррекция точности хода часов.

Производится в режиме 3.

Нажатием на кнопку «УМ» прозводится выбор значения переменной коррекции точности хода часов, выбранное значение отображается в правых разрядах правого индикатора.

Точность  хода часов можно установить в диапазоне от –10 до +10 секунд в сутки с дискретностью 1 сек. Установленное значение переменной показывает, на какое значение секунд будет производиться корректировка каждые сутки. Если значение переменной положительное, часы будут идти быстрее, если отрицательное – медленнее.